## Slide 1: 野辺山45 m電波望遠鏡搭載 20/40 GHz帯同時観測用周波数分離フィルタの開発
大阪府立大学 岡田 望
岡田 望, 橋本 育実, 高田 勝太, 本間 愛彩, 高橋 諒, 木村 公洋,
千葉 正克, 真鍋 武嗣, 小川 英夫, 大西 利和 (大阪府大),
南谷 哲宏, 宮本 祐介, 宮澤 和彦, 齋藤 正雄 (国立天文台),
岸本 直子(摂南大), 水窪 耕兵, 今井 裕(鹿児島大)

## Slide 2: Outline
Introduction
  目的
  野辺山45 m望遠鏡光学系
開発の流れ
周波数フィルタについて
  Filterパターン
  20/40 GHz帯用filter設計
  45 m鏡 試験観測
まとめ
今後

## Slide 3: Introduction：目的
【目的】
野辺山45 m電波望遠鏡で 三周波(22/43/86 GHz帯)同時VLBI観測
⇒KVNと同周波数帯
©国立天文台
野辺山45 m鏡ビーム伝送系内ミラーを
周波数分離準光学フィルタに変更・搭載
Notes: 周波数はメーザー周波数

## Slide 4: Introduction：野辺山45 m望遠鏡光学系
複数の平面鏡の切り替え ⇒複数受信機から一台を選択
Notes: 野辺山45m鏡の模式図

## Slide 5: Introduction：野辺山45 m望遠鏡光学系
複数の平面鏡の切り替え ⇒複数受信機から一台を選択
OPEN/MIRRORへ切り替え
Notes: 野辺山45m鏡の模式図

## Slide 6: Introduction：野辺山45 m望遠鏡光学系
Z45の場合
OPEN

## Slide 7: Introduction：野辺山45 m望遠鏡光学系
Filterを二枚搭載した場合
#8ミラーへ 86 GHzを透過、 43 GHz以下を反射するfilterを
#9ミラーへ 43 GHzを透過、
22 GHz以下を反射するfilterを
搭載した場合…
Notes: T100⇒TBD(86GHz)

## Slide 8: 開発の流れ
周波数設定
Filter設計
Filter試作
試験観測
Filterパターン考察
電気的性能(シミュレーション)
45 m鏡での単周波/多周波VLBI観測
府大内生産技術センターと打ち合わせ
22 GHz：反射
43 GHz：透過
本観測
45 m鏡を用いたポインティング観測・同時観測

## Slide 9: 周波数フィルタについて：filterパターン
マルチーズクロス(t=0.5 mm)
エルサレムクロス(t=0.1 mm)
円形(t=6-8 mm)
矩形(t=6 mm)
四種のパターンを検討
カットオフ周波数(上二段)
共振周波数(下二段)
ヘリオグラフの
フィルタでも採用

## Slide 10: 周波数フィルタについて：filterパターン
マルチーズクロス(t=0.5 mm)
エルサレムクロス(t=0.1 mm)
  下記二種類は
  > 1 mmの薄板へ細かな周期
  パターンを刻印する
  ⇒平面度を保つのが困難
548 mm
470 mm

## Slide 11: 周波数フィルタについて：20/40 GHz帯用filter設計
Filter形状について
薄膜を平らにしたままfilter枠へはめ込むのは困難
円形(t=6-8 mm)
矩形(t=6 mm)
カットオフ周波数を利用したfilterを試作。

## Slide 12: 周波数フィルタについて：20/40 GHz帯用filter設計
試作したfilterのパターン

## Slide 13: 周波数フィルタについて：20/40 GHz帯用filter設計
Filter性能(シミュレーション)
95 %

## Slide 14: 周波数フィルタについて：20/40 GHz帯用filter設計
Filter試作品
t=6,8 mmの二種類を作成
600 mm
580 mm
拡大
φ4.7 mm

## Slide 15: 周波数フィルタについて：45 m鏡 試験観測
搭載時
4スロットあり
(四枚の鏡orフィルタ搭載可能)
45 内ビーム伝送路へ
鏡を挿入した時(#8)

## Slide 16: 周波数フィルタについて：45 m鏡 試験観測
【観測方法】
ポインティング観測(五点法)
⇒ポインティングのずれ,Tsys, ビームサイズの測定
【観測日】
2016/11/28-11/30 ※11/30は参考データ(強風)
【観測周波数】
20 GHz帯(H22),40 GHz帯 (H40)
観測の目的
実際に45 m鏡へfilter試作品を搭載し、
運用ができるかを確認。
45 QLOOK画面(ポインティング観測)

## Slide 17: 周波数フィルタについて：45 m鏡 試験観測
ビームサイズ、ポインティング 22 ,43 GHz共に大きな変化はなかった。
Tsys @22 GHz filterによるTsysへの寄与はほとんどない @43 GHz filterにより~16 Kの上昇
Chart: 43.122 GHz Tsys
| 0.8250925925925926 | 0.84145833333333331 | 0.85751157407407408 | 0.88508101851851861 | 0.9022337962962963 | 0.95224537037037038 | 0.9732291666666667 | 0.98444444444444434
Through | 166 | 164 | 164 | 165 | 166 | 175 | 178 | 180
Filter | 177 | 179 | 189 | 181 | 194 | 189
Chart: 22.235 GHz Tsys
| 0.78447916666666673 | 0.80436342592592591 | 0.82456018518518526 | 0.8392708333333333 | 0.849675925925926 | 0.86528935185185185 | 0.8769097222222223
Mirror | 103 | 104 | 106 | 108 | 109 | 112 | 115
Filter | 105 | 107 | 108 | 111 | 114 | 116

## Slide 18: まとめ
野辺山-KVN三周波(22/43/86 GHz)同時観測を目指す為 45 m鏡へ周波数フィルタ搭載を検討
20/40 GHz帯フィルタ設計・試作 45 mでポインティング観測 ⇒搭載可能な見込みを得る

## Slide 19: 今後について:40/80 GHz帯フィルタ
20/40 GHz帯フィルタ
試作したfilterの形状計測 ⇒加工での歪みがないか
性能向上へ向けた次試作の検討
40/80 GHz帯フィルタ
20/40用のスケールモデルを計算 ⇒板厚3 mmの加工が可能か？ 本年度内に試作を製作・試験観測を目指す

## Slide 20: 今後について:40/80 GHz帯フィルタ
20/40 GHz帯フィルタ
試作したfilterの形状計測 ⇒加工での歪みがないか
性能向上へ向けた次試作の検討
40/80 GHz帯フィルタ
20/40用のスケールモデルを計算 ⇒板厚3 mmの加工が可能か？ 本年度内に試作を製作・試験観測を目指す

## Slide 21: HINOTORI
… Hybrid Installation Project in Nobeyama, Triple-band Oriented
P20
今井裕さん(鹿児島大)